### 质量

网络打印机的打印质量是一个重要的指标，网络打印机的素质往往通过它来体现。特别是对这个方面有特殊需求的用户，比如广告公司、图形设计师等。不同的用户对打印质量有不同的需求，建议用户根据自己的切身需要来决定打印质量。

网络打印并非只是一味追求打印速度和打印量，随着人们处理数据的类型越来越多，图像、图形、视频、动画、CAD、CAM、GIS等高精度信息内容的打印也会越来越多，网络打印质量的要求越来越高。

现在600dpi的分辨率已是激光打印机的最低标准，推荐用户选购时选择高于600dpi的机型。1200dpi的机型无疑是一般用户的最好选择。

### 速度

网络打印机不应该把重点放在打印质量上，网络打印机一般工作量比较大。如果打印速度较低将影响办公效率，这无疑是用户不希望看到的结果。因此选购网络打印机考虑打印速度更为重要些。

网络打印机和普通打印机不同，网络打印机的打印速度还要受到内置处理器速度和内存大小的影响。网络打印机内置的处理器一般采用RISC处理器，工作频率从50MHZ到166MHZ或者更高。而内存则是打印机专用的DIMM内存，并具有升级功能，以便日后添加更大的内存。有的网络打印机还配有内置硬盘，打印时一次读取打印数据存储到硬盘上。打印的时候就不用再到服务器上重新读取。内置的高主频的处理器，大容量的内存和硬盘对进行多用户打印作业速度的提升有极大的好处，这是我们选购的时候需要注意的。

### 处理任务能力

可以说，介质处理能力也是衡量打印机性能的一个重要方面，首先就是打印机可打印的纸张幅面。市面上的中低档网络打印机的幅面有A4和A3两种，企业可以根据自己日常处理文档的幅面自行选择。但要说明的是一般A3幅面的机器价格要高出A4幅面的机器很多，企业在选购时应本着够用的原则。否则不仅造成资源的浪费，更会造成TCO的增加。

网络打印机的打印任务较普通打印机更为繁重，因而它的存储纸张的数量也是一个重要指标。网络打印机都有若干个存纸匣，总容量大都超过千张。而且有多种不同类型的存纸匣以满足不同需要。另外，彩色激光打印也日益普及，不过价格稍高。在这方面企业要根据自己的实际情况来选择。

### 辅助功能及技术

网络打印机内置的网卡一般是自适应10M/100M的。可以直接连接到企业内部局域网上，包括以太网（Ethernet）连接和令牌网（TokenRing）连接，并且支持AppleTalk、IPX/SPX、TCP/IP等网络协议。兼容多种网络系统平台，包括Windows、 Macintosh、UNIX等操作系统。在其它的各项辅助功能上，各个厂商大都有自己的“独门密技”，在应用中也是各具特色。比如EPSON的“作业平衡”，HP的“ColorSmart II”等，大家在选择的时候应该多了解所选择的网络打印机的功能指标。