一、按照它提示错误，我们看到未能成功安装设备驱动程序，WSD打印设备是可以使用，但是下面提示WSD打印设备找不到驱动程序。看到属性可以看到它是有链接打印机属性，描述是不可用的。

二、下面我们看看正确的连接方法，首先打开【设备和打印机】，点击【添加打印机】，选择【添加网络、无线或Bluetooth打印机】
确保你的计算机是已经连接到网络。这时候我们看到搜罗出网络上的共享打印机或者网络打印机。如图第一条就是我想要连接的网络打印机。

三、点击停止搜索，选【我需要的打印机不在列表中】。选择TCP/IP来查找打印机，如图输入HTTP：//192.168.0.253，点击【下一步】。

四、弹出【添加打印机向导】提示框，我们选择【从磁盘安装】，浏览我们打印机自身驱动，当然你要是有打印机安装光盘，也可以使用。将【BROHL11A.INF】文件导入。

五、选择【Brother HL-5450DN series】打印机型号，选择你的打印机型号，进行确定，这时候就看到该打印机已安装到驱动程序。打印测试纸，完成安装，发现网络打印机安装成功。