喷墨打印机使用（以EPSON为例）

1、开机

（1）、有开关键的按开关键。

（2）、无开关键的直接插上电源



2、安装墨盒





换墨：换墨过程同上述字车不在装墨位置。要注意，CANON的有些机型是在关机状态下换墨

3、装纸

将适当数量和质量合格的纸放在送纸器中。

通常状态下打印机接到打印命令后会自动进纸。

按下进纸键也可让纸张进入预备打印位置。

有些打印机的进纸方式较多。如EPSON MJ1500K、SC1520K。它既可以在上部放单页纸，也可以在下部放多页纸，还可以从后面进连续纸。

4、自检

不同品牌、不同机型的自检方法不完全一样，打印出的自检样张内容也不一定相同。

（1）、CANON打印机一般在开机状态下自检，如BJC-6500，按进纸键，听到响两声后松开。

（2）、EPSON 打印机一般在关机后，按进纸键开机，三秒（或听到打印机有动作）后松开。

EPSON  SC800、MJ1500K、SC1520K则是按黑清洗键或彩清洗键开机。

5、清洗打印头

EPSON打印机打印头清洗，多数是按清洗键3秒钟。EPSON  MJ1500K、SC1520K

是：先按暂停键，使暂停灯亮，然后同时按下切换键和黑墨键清洗黑头；同时按下切换键和彩墨键清洗彩头。

CANON打印机，不同机型之间清洗打印头操作的差别更大些。具体操作以说明书为准。这里仅以BJ-10EX为例，予以介绍：先按住面板上的FWDADJ键REVADJ键，然后按下POWER键，当打印机蜂鸣器鸣叫时，松开POWER键。当蜂鸣器再次鸣叫时，再松开FWDADJ键和REVADJ键，这时LINE指示灯开始闪烁，表示清洗在进行中。待打印机停止以后清洗工作结束。

除上述清洗方法外，一般都可用驱动程序中的应用工具清洗。