打印机的保养：

1）不经常使用的喷墨打印机，至少每一星期开机一次，以免打印头因干枯而堵塞。

2）用喷墨打印机的环境最忌灰尘，要保持清洁的打印工作环境，同时打印纸务必保持表面无尘、干燥，否则灰尘进入机内极易使打印头堵塞。因此，请一定要养成定期清洗打印头的习惯。

3）喷墨打印机应在温度适宜的环境中使用。在低温干燥的环境下，机械部份的运转会因润滑油的凝固而出现不顺畅。

4）打印机内必须保证安装有充足墨水的墨盒，墨盒无墨后，即使不使用也应立即更换，否则打印头会在空气中干枯而堵塞。

5）墨盒一旦装机，不要轻易将其取下后再装入，因为取下墨盒会使空气进入墨盒的出墨口，再装机后这部份空气会被吸入打印头而使打印出现空白，并对打印头造成严重的损坏。

6）墨盒的放置：墨水是液体，流动性是其属性之一，即使在海棉与墨水亲和力的作用下，也不能改变它的流动，尤其在运输震动的情况下更难避免，故墨盒宜正罩，即喷嘴朝下，切忌倒置，这样易导致喷嘴处墨水不充足，影响初上机时的打印效果。

7）打印机在连续打印1小时后，应休息15分钟，以保证打印效果及延长打印机的寿命。

8）一定要先关机后断电，一旦出现正常断电，请及时让打印头回复到停机待命位置，以避免打印头喷嘴干枯造成堵头而形成永久伤害。

9）如出现异常情况，请不要让打印机继续工作，按一般处理方法，仍不能解决，请找有关专业人员处理。

10）打印机在运输过程中，需使墨盒归位并妥善包装，运输中要保持水平，防止挤压碰撞及倒置。